## Slide 1: 次世代アマチュア衛星受信のスタンダード 「SDR+GNU Radio」環境構築・使いこなし指南
今村謙之(Noritsuna Imamura)
JI1SZP
noritsuna@siprop.org

## Slide 2: 自己紹介
個人情報
  今村謙之
    いまむらのりつな
  JI1SZP
    平28.4.22開局
  群馬県館林市
衛星通信シャック
  無線機
    IC-9100 + UX-9100
    LimeSDR
  アンテナ
    RC5B-3 + ERC5A
    1.6m パラボラ

## Slide 3: 超小型衛星プロジェクト：Stars-AO
静岡大学：能見研究室
  衛星概要
    1U
    天体撮影
    高速通信
  打ち上げ（済）
    2018/10/29
    HII-Aロケット
    相乗り
    600km軌道
  http://stars-ao.info/

## Slide 4: 超小型衛星プロジェクト：rsp-00
サラリーマン有志による民間コミュニティー
  衛星概要
    1U
    自撮り
    デジトーカー
    QPSK無線機
      JAMSAT製
  打ち上げ（済）
    2018/10/6
    ISS放出
    http://www.rymansat.com/

## Slide 5: 超小型衛星プロジェクト：KOSEN-1
高専連合による初の超小型衛星プロジェクト
  衛星概要
    2U
    木星電波受信
      20MHz帯
    ラズパイC&DH
  打ち上げ（予定）
    2021年度
    革新2号ロケット
  http://www.jaxa.jp/press/2018/12/20181212_kakushin_j.html

## Slide 6: 外部公開計測環境
HP 6253A Dual DC power supply
HP 3312A Function Generator
HP 11975A 2G-8G Amplifier for Spectrum Analyzer Local frequency
HP 1340A X-Y monitor for HP 8970A noise figure measurement display
HP 7470A X-Y Plotter for HP 8757A measurement result printing
HP 436A Microwave Power Meter
HP 8487A Power Sensor 50MHz-50GHz APC2.4
Anritsu MS710F modified version as same as MS710E(External mixer ready to 140GHz)
ANRITSU MH680B Tracking Generator
HP 8757A Scalar Network Analyzer
HP 8350B Microwave Seep Generator 2GHz-26.5GHz
HP 11664E AC Detector 10MHz-26.5GHz
HP 11664A AC Detector 10MHz-18.0GHz
HP 85025B AC/DC Detector 10MHz-26.5GHz
HP 8510C Vector Network Analyzer
HP 8514A S-Parameter Test Set 500MHz-18GHz
JDSU JD724C Vector Network Analyzer 5MHz-4GHz
HP 8970A Automatic Noise Figure Meter
HP 346C Noise Source 10MHz-26.5GHz
HP 8586A Signal Generator 100KHz-990MHz
HP 5351B Frequency Counter 10MHz-26.5GHz

## Slide 7: 本講演の構成
2日構成
  1日目
    講演形式
      SDRとGNU Radioの概要
      最後に明日のハンズオンのための案内アリ
  2日目
    ハンズオン形式
      SDR+GNU Radioのセットアップと使い方の講習会
        全講演が終わりクロージングした後、時間の限り行う
        見学のみも歓迎

## Slide 8: 目次：1日目
なぜ、必要か？
  ディジタル時代に
  無線機の高速化
必要な設備解説
  メイン機器一覧
    チェックポイント
    おすすめ機器
  SDR概要
    SDRソフトウェア
    衛星追尾ソフトウェア
  GNU Radio概要
ソフトウェアセットアップ
  Linux
    USBメモリへ
    HDDへ
  GNU Radio
    Linux

## Slide 9: 目次：2日目：ハンズオン
「アナログの知識のみで使いこなすディジタルソフトウェア無線機」
内容
  NEXUSのデータ受信器（GMSKデータ受信器）を作成する
    目的：純粋にSDRのみを使ったディジタル無線
  AFSK1200送受信器を作成する
    目的：Audio入出力を利用して、既存のアマチュア無線機と連携させる
  GR-satellitesをビルドして、GNURadioに登録する
    目的：ネットに一杯存在しているGNURadioのレシピを自力で使えるようにする
      GR-satellites: https://github.com/daniestevez/gr-satellites

## Slide 10
SDRとGNU Radioの概要

## Slide 11: SDRとはなにか？
Software Defined Radio
  ＝ソフトウェアで定義された無線機
一番簡略化した構造
  構成物
    アンテナ
    ADC/DAC
    処理器(DSP=Digital Signal Processor)
      ソフトウェアで処理を定義できる信号処理に特化したプロセッサ
        PCで代用可能！
  回路で処理しているものをDSPで処理しているだけ！
    電波をDSPで処理できる形にする変換器≒SDR

## Slide 12: IQ(変調)だけ、理解する
ディジタル通信＝データ通信
  それを実現しているのがIQ変調
    実は、GNURadioを使う上では使わない・・・
出典：http://www.ni.com/tutorial/4805/ja/

## Slide 13: なぜ、SDRを利用するのか？
無線はデジタルデータの時代へ
  商用無線
    地デジ
    LTEや5GのVoIP化
  地上のアマチュア無線
    JT65
  アマチュア衛星
    GMSK9600以上のデータ通信の高速化
市販の（アマチュア）無線機では受信できない
  こともないが、PCなどと連携が必要

## Slide 14: しかし・・・
SDRの弱点
  無線機としての出来が悪い
    感度が低い
  免許状の申請が大変
    申請前例がないSDRが大半
    SDRの利点を殺して、特定電波で申請する必要がある
  最強の組み合わせは実は・・・
    市販のアマチュア無線設備＋（SDR＋）GNURadio
      GNURadioの出力をAudioやIFとして無線機に食わせる
        この使い方は、演習の「3」でやります

## Slide 15
SDRの基本と必要機材

## Slide 16: 市販のSDR一覧
LimeSDRのサイトより転載
Freq Range
  短波非対応が多い
  6GHzがMax
Sample Depth
  12bit欲しい
価格
  1万台～
対応ソフト
  GNURadio
  MATLAB

## Slide 17: おすすめ機器
対応周波数
  5GHz以上
    BladeRF2
対応ソフトウェア
  MATLAB対応
    PlutoSDR
サイズと価格
  ドングルサイズ
    LimeSDR mini

## Slide 18
SDRを使う
  アナログ受信

## Slide 19: SDR用のアナログ受信ソフトウェア
SDR-Radio V3
  http://sdr-radio.com/
対応環境
  Windows 7 or higher (32bit & 64bit)
  5000円で誰でも作れる新世代衛星地上局
    https://www.slideshare.net/noritsuna/5000-77691748

## Slide 20: SDRを地上局として使う
SDR
ソフトウェア
衛星追尾
ソフトウェア
ロッドアンテナ
RTL-SDR
（ソフトウェア無線機）
プリアンプ

## Slide 21: SDR用の衛星追尾ソフトウェア
SDR-Radio V3
  http://sdr-radio.com/
対応環境
  Windows 7 or higher (32bit & 64bit)
  5000円で誰でも作れる新世代衛星地上局
    https://www.slideshare.net/noritsuna/5000-77691748

## Slide 22
SDRを使う
  ディジタル送信
  ディジタル受信
  アナログ送信
  アナログ受信

## Slide 23: SDR用のディジタル送受信ソフトウェア
GNURadio
  オープンソースのソフトウェア信号処理器
    フロー・ダイヤグラムによる実装が可能
      ディジタル処理を行うためのソフトウェア
        同様の機能を持つ商用のソフトウェア信号処理器
          MATLABのSimulink
          LabVIEWのVI
  動作環境
    Windows and Linux
      https://www.gnuradio.org/
  GRC(GNURadio-companion)
    フローダイヤグラムエディタ
      ブロック
        信号処理を行う単位
      フロー
        信号の伝達ライン

## Slide 24: ディジタルは難しい？
必要な知識
  アナログ無線
  無線用語の英語
アナログ回路
ディジタル回路

## Slide 25: GNURadioを使う利点
大体のやりたいこと（変調回路）がインターネット上に存在している
  JT65(中身はない？)
    https://github.com/TheWylieStCoyote/gr-JT65
  QPSK
    https://wiki.gnuradio.org/index.php/Guided_Tutorial_PSK_Demodulation
  DATV
    https://github.com/csete/gr-datvexpress
  拾ってきて、ちょっといじるだけいろいろできる！

## Slide 26
チラ見せGNURadio演習
  明日の演習をちょっとだけお見せします

## Slide 27: コンセプト
ディジタルの知識不要
  IQの知識さえ、不要！
プログラミングの知識不要
  必要な部分のみ、きちんと解説します
    intなどのプリミティブ型とは？
    Pythonとは何か？
    git, configure, makeとは何か？
Linux/Ubuntuの知識不要
  必要なコマンドなどは、きちんと解説します
    Linuxコマンドの基本
最終習得知識
  インターネットにあるGNURadioレシピを改造して、使いこなせるようにする！

## Slide 28: 進め方
演習ごとに、未完成のGRCファイルを用意
  こちらの指示に従って、完成させていくという形
    ブロックを追加
    パラメータの設定
    結線

## Slide 29: デモンストレーションタイム
本日のデモンストレーション
  SDRを使ったデモンストレーション
    AFSK(APRS)受信デモ
    SDRソフトウェアとの連携
  Linuxのセットアップ実演
    Windows領域に空き領域を作る
    ちょっとミスすると起動しないデモ

## Slide 30: 次世代アマチュア衛星受信のスタンダード 「SDR+GNU Radio」演習
今村謙之(Noritsuna Imamura)
JI1SZP
noritsuna@siprop.org

## Slide 31: はじめに
基本的なものこれを読もう！
  RFワールド No.44
    「GRCで広がるSDRの世界」
  本演習はこの本でさえ躓いてしまった人を救います！

## Slide 32
GNURadio演習

## Slide 33: コンセプト
ディジタルの知識不要
  IQの知識さえ、不要！
プログラミングの知識不要
  必要な部分のみ、きちんと解説します
    intなどのプリミティブ型とは？
    Pythonとは何か？
    git, configure, makeとは何か？
Linux/Ubuntuの知識不要
  必要なコマンドなどは、きちんと解説します
    Linuxコマンドの基本
最終習得知識
  インターネットにあるGNURadioレシピを改造して、使いこなせるようにする！

## Slide 34
SDRの基本と必要機材

## Slide 35: 必要機材
パソコン
  CPU: 第四世代以降Core 3-9i、2コア以上(4コア推奨)
    最新のパソコンを推奨
USBメモリ or USB-HDD or USB-SSD
  USB3.0以上推奨
  32GB以上(大容量のUSB-HDD推奨)
SDR(送信までしたい場合)
  Lime SDR mini
    https://www.crowdsupply.com/lime-micro/limesdr-mini
  Pluto SDR
    https://www.analog.com/jp/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/adalm-pluto.html

## Slide 36: Linuxインストール方法（検討）
今あるWindowsの領域を縮小させて、そこにLinuxをインストールして、DualBootとする
  一般的なLinuxのインストール方法
    問題点：Linuxを消すことはできなく、デフォルトだとLinuxが起動するモードとなる
      OSに関する知識があれば、変更や削除可能
USBメモリにLinuxをインストールする
  USBメモリを引き抜けば、Linuxの痕跡をすべて消せる
    問題点：セットアップ時にミスをするとWindowsが起動しなくなる
      修復にはOSに関する知識が必要
Live USBメモリのLinuxを利用する
  USBメモリを引き抜けば、Linuxの痕跡をすべて消せる
    問題点：データの保存領域が4GBしか作れない
      そのため、本格的な利用は不可能

## Slide 37: インストール環境
OS
  Ubuntu 18.04 LTS 日本語Remix
    LTS版Ubuntuの現時点（2019年）での最新版
      https://www.ubuntulinux.jp/japanese
インストール方法
  UNetBootin
    USBメモリにLive Linuxをセットアップするためのツール
      https://unetbootin.github.io/
    これを使って、USBメモリやUSB-HDDにLinuxをセットアップする

## Slide 38
Linuxのセットアップ
      USBメモリ用ddイメージ入手先
            https://www.noritsuna.jp/download/grc_ubuntu.zip

## Slide 39: Linuxとは？
Linux
  Unixを参考にして作られたOS（POSIX非準拠）
Linuxの種類
  ディストリビューション
    各種コマンドやアプリケーションをパッケージ化したもの
      Linuxとは本来Kernel(OSのコア)のみを指す
  Ubuntu 18.04 LTS 日本語Remix
    Ubuntu
      Debian系ディストリビューションで一番使われている
    18.04
      前半がリリース年、後半はリリース月
    LTS(Long Term Support)
      10年間のサポートをする長期利用可能なリリース
        偶数年の4月にリリースされる
        これ以外は9か月

## Slide 40: Linuxのセットアップ：PCの確認
ブートシステム（ファームウェア）
  UEFI
    Windows8(2012年)で採用されたためそれ以降のPCは個のブートシステムとなっている
    問題点
      セキュリティーが強化されているため、いろいろとオプションを変えないとUSBメモリブートできない可能性がある
      システムによって設定法が大きく違う
  BIOS
    UEFIの前のブートシステム
    問題点
      USBメモリブートに対応していない可能性がある

## Slide 41: UTC(協定世界時)に変更する
Ubuntuは、UTCで時刻管理をしているため、UbuntuからWindows(JSTでの管理)に戻ってくると9時間(JST分)時間がずれてしまう
  WindowsをUTCに変更する
    ロケール管理により、表示時間は自動的にUTC+9時間（JST分）されるため、使い勝手に影響はない
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /v RealTimeIsUniversal /d 1 /t REG_DWORD /f

## Slide 42: 詳しくは・・・
これを読もう！
  RFワールド No.44
    「GRCで広がるSDRの世界」

## Slide 43
GNURadioのセットアップ

## Slide 44: Linuxの操作方法：GUI
Windowsとほぼ同じ
  アプリの起動方法
    メニューからアイコンをクリックして起動する
  アプリの操作方法
    Windowsが開くので、マウスとキーボードで操作する

## Slide 45: Linuxの操作方法：CUI
コマンドプロンプト
  起動方法
    「端末(Terminal)」というアプリ
  操作方法
    「Linuxコマンド」を入力することで操作を行う

## Slide 46: CUIにおける重要な概念
ディレクトリ
  ルートディレクトリ
    /
      Windowsの「C:\」に相当するもの
  ホームディレクトリ
    /home/[ユーザID]
      Windowsの「PC」に相当するもの
      ファイルなどはここに保存すること
パーミッション(permission)
  ユーザ権限
    LinuxはUnix系OSであるため権限がきちんと決められている
      コマンド実行時にpermission系のエラーが出た場合
        sudo コマンドを付けて実行すること

## Slide 47: Linuxコマンド（使うものだけ抜粋）
基本コマンド
  コピー
    cp [コピー元] [コピー先]
      cp –ar * ../docs/
        再帰的に全て処理
  ディレクトリ変更
    cd [移動先]
      cd ../
        一つ上に戻る
  ディレクトリ作成
    mkdir [ディレクトリ名]
  ディレクトリ表示
    ls
      ls -la
        詳細表示
拡張コマンド
  ソフトインストール
    apt install [ソフト名]
  スーパーユーザ実行
    sudo [コマンド]
開発コマンド
  ダウンロード
    git clone [git URL]
  コンフィグ
    ./configure
  ビルド
    make
  インストール
    sudo make install
user@pc:~ $ sudo raspi-config

## Slide 48: GNURadioのインストール
インストールするもの
  GNURadio本体
    デフォルトのものはバージョンが古い
      最新版を使いたい場合は、RFワールド No.44を参照
  PlutoSDR用ドライバ
  RTL-SDR用ドライバ
  開発環境
user@pc:~ $ sudo apt update
user@pc:~ $ sudo apt upgrade
user@pc:~ $ sudo apt install gnuradio
user@pc:~ $ sudo apt install gr-iio
user@pc:~ $ sudo apt install rtl-sdr gr-osmosdr
user@pc:~ $ sudo apt install git cmake build-essential

## Slide 49
GNURadioの基本操作をマスターする

## Slide 50: GNURadioの起動と画面の説明
初期画面
フローエディタエリア
ライブラリ
変数一覧
メッセージ

## Slide 51: ブロックの基本の解説
分類
  ソース
    入力元
  シンク
    出力先
  処理器
  変数
  GUI
パラメータ
  ブロックの処理の内容を決定する
変数
GUI
シンク
ソース
処理器
パラメータ

## Slide 52: ブロックの操作 1/2
検索
  Ctrl + Fキーを押す
  ライブラリウィンドに検索エリアが出る
  利用したいブロック名を入れる
  候補が表示される
追加
  利用したいブロックをダブルクリックする
  フローエディタエリアにブロックが出現する
選択・変更
  マウスでクリックすると選択できる
  ダブルクリックするとオプション変更できる
移動
  マウスでドラッグ＆ドロップで移動可能

## Slide 53: ブロックの操作 2/2
エラーの修正
  赤字部分がある場合、エラーがあるということである
  ブロックやフローをクリックして、選択する
  メニューの「エラー表示」アイコン（一時停止マーク）をクリックする
  エラーメッセージウィンドウに表示されている内容に合わせて修正する

## Slide 54: 実行する
実行
  「Run」アイコン（▷マーク）をクリックする
  自動で「generate」されて、実行される
停止
  「Stop」アイコン（×マーク）をクリックする
  終了する

## Slide 55: 保存する
保存
  「Save」アイコン（フロッピーディスクマーク）をクリックする
  保存先のディレクトリとファイル名を付けて、OKする
読み込み
  「Open」アイコン（フォルダマーク）をクリックする
  読み込みしたいファイルのディレクトリとファイル名を選択する
新規作成
  「New」アイコン（白紙マーク）をクリックする

## Slide 56
GNURadioの演習
      演習用ファイル入手先
              https://www.noritsuna.jp/download/grc_study.zip

## Slide 57: 演習１：波形の生成と出力
100Hzと150Hzのコサイン波を生成して、波形表示を行う
目的
  一番スタンダードな使い方をマスターする
  内容
    ブロック
    接続
      型の理解
    生成
    実行
  演習用GRC

## Slide 58: 接続の方法と種類
基本型（必要なもののみ抜粋）
  Complex(複素数＝IQ)型
    波形のこと
  プログラム型
    波形を信号処理した人間が理解できる数値
      Float（小数点）
      Integer（整数）
        32bit(約-21億～約21億)
  Bit(データ)型
    波形を信号処理し、摘出されたデータ
      パケット
配列（型の集合）
  スカラー（1個）
  ベクター(2個以上)
接続
  n対1
  1対n

## Slide 59: 演習１-1：波形の生成と出力
コサイン波を生成して、波形表示を行う
  基本レシピを作る
    「Signal Source」ブロックを配置する
      Frequencyを「100」に変更する
    「Qt Time Sink」ブロックを配置する
    接続する

## Slide 60: 演習１-1：波形の生成と出力
コサイン波を生成して、波形表示を行う
  基本レシピを作る
    「Signal Source」ブロックを配置する
      Frequencyを「100」に変更する
    「Qt Time Sink」ブロックを配置する
    接続する

## Slide 61: 演習１-2：波形の生成と出力
コサイン波を生成して、波形表示を行う
  波形を一つだけにする
    「Signal Source」ブロックの出力を変更する
      Complex -> Float

## Slide 62: 演習１-3：波形の生成と出力
コサイン波を生成して、波形表示を行う
  違う波形も表示する
    「Signal Source」ブロックを追加する
      Frequencyを「150」にする
    「Qt Time Sink」ブロックの「Input of Number」を「2」にする
    接続する

## Slide 63: 演習2：SDRを接続し、各種表示を行う
SDRからの出力を、FFT、ウォーターフォール表示させる
目的
  SDRの使い方をマスターする
  内容
    周波数設定
    サンプリングレート
    ゲイン
    各種GUIツール

## Slide 64: 演習2-1：SDRを接続し、各種表示を行う
SDRからの出力を、FFT、ウォーターフォール表示させる
  SDR Sourceの出力を表示する
    「Pluto SDR Source」ブロックを追加する
      Device URLを「ip:pluto.local」とする
      LO Frequencyを「438.2e6」とする
        e6=10^6(10の6乗)
      Sampling Rateを「samp_rate」とする
      RF Bandwidthを「samp_rate」とする
    「Variable」ブロックのID：「samp_rate」を変更する
      Valueを「2084000」とする
    「Qt GUI Sink」ブロックを追加する
      Center Frequencyを「438.2e6」とする
      Bandwidthを「samp_rate」とする
    接続する
      LO Frequencyを「int(438.2e6)」とする

## Slide 65: 演習2-2：SDRを接続し、各種表示を行う
SDRからの出力を、FFT、ウォーターフォール表示させる
  先程のファイルをそのまま使います
    SDR Sinkに入力したものを表示する
      「Pluto SDR Sink」ブロックを追加する
        Device URLを「ip:pluto.local」とする
        LO Frequencyを「int(438.2e6)」とする
          e6=10^6(10の6乗)
        Sampling Rateを「samp_rate」とする
        RF Bandwidthを「samp_rate」とする
      「Signal Source」ブロックを追加する
      接続する
      TXとRXを直結するか、ダミーローダーを接続する
    ！！！注意：電波が出来ます。ダミーローダの接続必須！！！

## Slide 66
FO-99(NEXUS)のデータ受信器（GMSKデータ受信器）を作成する

## Slide 67: FO-99(NEXUS)用のGMSK受信GRC
完全版は非常に複雑
  簡易版を作りながら、GMSK(データ）通信の仕方を学ぶ

## Slide 68: 演習3：リアルタイム変更する
中心周波数を変更しながら、表示を行う
目的
  周波数変更など、実際にGNURadioを使いこなすうえで必要な機能をマスターする
  内容
    スライドバー
      https://www.amazon.co.jp/dp/B0032Y0OH0/
      https://github.com/nanosyzygy/ShuttlePRO
    変数

## Slide 69: 演習3-1：リアルタイム変更する
中心周波数を変更しながら、表示を行う
  「固定値の変数化」を行う
    「Variable」ブロックを追加する
      IDを「center_freq」とする
      Valueを「center_freq_val」とする
    「Qt GUI Range」ブロックを追加する
      IDを「center_freq_val」とする
      Default Valueを「438.2e6」とする
      Start=437e6, Stop=439e6, Step=200をする
        最小周波数、最大周波数、ステップ周波数
    「Pluto SDR Source」ブロックを追加する
      LO Frequencyを「int(center_freq)」にする
      他は「演習2」と同じにする
    「Qt GUI」ブロックを追加する
      Center Frequencyを「438.2e6」
      Bandwidthは「samp_rate」とする

## Slide 70: おまけ
ジョグダイヤルを使えるようにする
  ターゲット製品
    ShuttleXpress 3D
      https://www.amazon.co.jp/dp/B0032Y0OH0/
    インストール方法
      https://github.com/nanosyzygy/ShuttlePRO
  使い方
    Ubuntuを起動する
    USBに本製品を挿す
    デスクトップ上の「ジョグダイヤル」アイコンをダブルクリックする
    GNURadioの「Range」にフォーカスを合わせる
    ジョグを回す

## Slide 71: 実は・・・
ここまでは、GNURadioに無線機として、最低限あるべき機能を付加した
  基本的な機能
    電波の送受信
    各種情報の表示
    中心周波数変更
これ以降は、無線機としての完成度向上やSDRならではの機能を付加していく
  無線機の性能を上げる
    LPFやAGCなど
  無線機の機能を増やす
    IQデータを保存する
    GMSKなどの変調方式
    データ処理（TNC）

## Slide 72: 演習4：波形を保存して、再生する
SDR受信波をファイルに保存して、その保存したサイン波を「まったく同じに」読み込む
目的
  GNURadioにおけるタイミング処理の概念を理解する
    FPGAなどにおけるクロック処理の概念となる
      1クロック≒一定時間を理解する
  内容
    保存
    読み込み
      処理時間の概念の把握
  既存の無線機の違い
    保存して、何度でも再生し、実験できる

## Slide 73: 演習4-1：波形を保存して、再生する
SDR受信波をファイルに保存して、その保存したサイン波を「まったく同じに」読み込む
  「演習3」のファイルをそのまま使います
    IQデータをファイルに保存する
      「File Sink」ブロックを追加する
        Fileに「iq_data.wav」を入力する
      「Pluto SDR Source」ブロックと接続する

## Slide 74: 演習4-2：波形を保存して、再生する
SDR受信波をファイルに保存して、その保存したサイン波を「まったく同じに」読み込む
  新規作成をします
    ファイルに保存したIQデータを再生する
      「File Source」ブロックを追加する
        Fileに「iq_data.wav」を入力する
        Repeatを「No」にする
      「Qt GUI Sink」ブロックを追加する
        Center Frequencyを「438.2e6」とする
          保存時の中心周波数と同じ値にする
      接続する

## Slide 75: 演習4-3：波形を保存して、再生する
SDR受信波をファイルに保存して、その保存したサイン波を「まったく同じに」読み込む
  先程のファイルをそのまま使います
    処理時間を実時間に同期させる
      「Throttle」ブロックを追加する
        Sampling Rateに「2084000」を入力する
          保存時のSampling Rateと同じ値にする
      「File Source」ブロックの間に挿入する
      「Qt GUI Sink」ブロックを変更する
        Bandwidthに「2084000」を入力する
          任意の値でよいが、初期値が32000と低すぎるため、変更したほうが見栄えが良い。

## Slide 76: 演習5：LPFをマスターする
LPFをいれて、波形を表示する
目的
  アナログの処理器が付いていることを理解する
    アナログ処理器ではあるが、内部的にはディジタル処理している
      Tapで処理内容を変えられる
  内容
    LPFの設定内容の解説
  既存の無線機の違い
    各種フィルターを固定値ではなく、自分で設計できる

## Slide 77: 演習5-1：LPFをマスターする
LPFをいれて、波形を表示する
  「演習3」のファイルをそのまま使います
    GNURadioにおけるLPFを理解する
      「Low Pass Filter」ブロックを追加する
        Cutoff Freqに「640000」を入力する
        Transition Widthに「120000」を入力する
      「Pluto SDR Source」ブロックの間に挿入する
出典：RFワールドNo.44

## Slide 78: 演習5：LPFをマスターする
よくあるLPFにみえるけど・・・
  アナログLPFとディジタルLPFの違い
    実数と複素数の違い！！！
    ここだけ、抑えればアナログもディジタルも同じ！！！
出典：RFワールドNo.44

## Slide 79: 演習6：GMSK Demodをマスターする
GMSKを実際に受信して、データ化する
  ただし、ファイルから読み込む形式
目的
  コンスタレーション表示やアイパターン表示のさせ方を理解する
  内容
    GMSKの可視化
  既存の無線機の違い
    アイパターンやコンスタレーションも表示可能
      ウォーターフォールだけじゃない！

## Slide 80: 演習6-1：GMSK Demodをマスターする
GMSK9600を実際に受信して、データ化する
  先程のファイルをそのまま使います
    GMSK復調し、タイム表示やコンスタレーション表示する
      「GMSK Demod」ブロックを追加する
        「Low Pass Filter」ブロックの後に接続する
      「Low Pass Filter」ブロックを変更する
        Decimationに「samp_rate/9600/2」を入力する
        Cutoff Freqに「9600/2」を入力する
        Transition Widthに「600」を入力する
      「Qt GUI Sink」ブロックを変更する
        Bandwidthに「9600*2」を入力する
      「File Sink」ブロックを追加する
        Fileに「GMSK_demod.dat」を入力する
        Input Typeを「Byte」に変更する
      保存したデータの表示コマンド
        hexdump –C GMSK_demod.dat

## Slide 81
AFSK1200送受信器を作成する

## Slide 82: 演習7：APRSパケット受信器を作成する
APRSパケットを受信してみる
目的
  Audio入出力を利用して、既存のアマチュア無線機と連携させる
  内容
    サンプリングレート
      ≒インピーダンスマッチング
    ハードウェア連携
  既存の無線機の違い
    bit(データ)操作により、TNCを作成できる

## Slide 83: 演習7-1：APRSパケット受信器を作成する
APRSパケットを受信してみる
  「study_7_start.grc」ファイルを読み込む
    「Audio Sink」ブロックを追加する
    「Multiply Const」ブロックを追加する
      IO Typeを「Float」に変更する
      Constantを「0.1」に変更する
        これがボリュームとなる
      「Audio Sink」と「AX.25 FSK Mod」の間に接続する
    「Audio Source」ブロックを追加する
      「FSK Demodulator」と接続する
      「Qt GUI Time Sink」と接続する
  AFを利用し、既存無線機と連携する
    「Audio Sink」がスピーカー出力
    「Audio Source」がマイク入力である
      実際に動かすには下記のライブラリが必要です
        https://github.com/tkuester/gr-bruninga と https://github.com/dl1ksv/gr-ax25

## Slide 84
GR-satellitesをビルドして、GNURadioに登録する

## Slide 85: 演習8： GR-satellitesをビルドする
GR-satellitesをビルドして、GNURadioに登録する
目的
  ネットに一杯存在しているGNURadioのレシピを自力で使えるようにする
    ネットに存在しているものは、「ソースコード」の状態で存在してるため、コンパイル（ビルド）する必要がある
      GR-satellites
        https://github.com/daniestevez/gr-satellites
  内容
    ライブラリの追加の方法
  既存の無線機の違い
    他人が作った機能を追加できる

## Slide 86: コンパイル（ビルド）とは？
ソースコード（プログラム）を実行できる形に変換すること
  その作業に必要なコマンド（ツール）
    git clone [プログラムのURL]
      ソースコードをダウンロードするためのコマンド
    ./configure
      コンパイルに必要な設定を自動で行うコマンド
    cmake ../
      上記のconfigureと同じ。プログラムにより、こちらを使う場合もある
    make
      コンパイル（ビルド）を実際に行うコマンド
    sudo make install
      プログラムをインストールするコマンド

## Slide 87: 演習8-1： GR-satellitesをビルドする
ソースコードをダウンロードして、ビルドし、インストールする
  赤字部分がレシピ（アプリ）特有部分であとは同じである
user@pc:~ $ git clone https://github.com/daniestevez/libfec
user@pc:~ $ cd libfec
user@pc:~ $ ./configure
user@pc:~ $ make
user@pc:~ $ sudo make install
user@pc:~ $ cd ../
user@pc:~ $ git clone https://github.com/daniestevez/gr-satellites
user@pc:~ $ cd gr-satellites
user@pc:~ $ mkdir build
user@pc:~ $ cd build
user@pc:~ $ cmake ../
user@pc:~ $ make
user@pc:~ $ sudo make install
user@pc:~ $ cd ../../

## Slide 88: 今なら読みこなせる！
忘れてしまったら、こちらも読み返してください
  RFワールド No.44
    「GRCで広がるSDRの世界」